## Slide 1
建材实验室安全培训
赵卫平
2025.5
安全生产方针：安全第一、预防为主、综合治理

## Slide 2
提纲
Contents
一、立项背景及总体思路
二、化学品安全
一、立项背景及总体思路
三、应急处理及电话
一、立项背景及总体思路
四、卫生环境
一、立项背景及总体思路
六、实验室管理政策
一、立项背景及总体思路
一、水电安全
一、立项背景及总体思路
五、重点设备使用要点

## Slide 3
一、立项背景及总体思路
一、水电安全

## Slide 4
最终目标
法律途径
一、立项背景及总体思路
一、水电安全
安全用水用电原则
总体目标：安全第一，节水节电
人走灯灭（照明、电扇、空调和实验设备关闭），公共区域保持适度照明
不得私拉电线，长期运行设备不得使用插线板
注意插线板的使用功率，并且不得串接
插线板必须使用最新国标的
插线板不允许放在地上

## Slide 5
最终目标
法律途径
一、立项背景及总体思路
一、水电安全
安全用水用电原则
总体目标：安全第一，节水节电
严禁出现“长流水”，用完随手关水
水电设施损坏应及时通知实验室老师报修
湿手不得插拔使用电气设备
插线板、配电箱附近注意用水安全
实验室不允许使用油汀、小太阳等加热设备

## Slide 6
一、立项背景及总体思路
二、化学品安全

## Slide 7
最终目标
法律途径
一、立项背景及总体思路
二、化学品安全
化学品安全原则
危化品和易制毒化学品不得私自采购，必须通过学校实验安全处统一采购
所有化学品必须盘点入库，普通化学品单人单锁，危化品和易制毒化学品要求双人双锁
化学品应分类存放，氧化剂\还原剂、无机\有机、固\液等

## Slide 8
最终目标
法律途径
一、立项背景及总体思路
二、化学品安全
化学品安全原则
化学品领用需登记并更新台账
不得在外囤积私藏危化品
配置试剂不允许放在饮料瓶/塑料瓶中，请用专用试剂瓶存放
废液分类收集，空试剂瓶按要求回收

## Slide 9
最终目标
法律途径
一、立项背景及总体思路
二、化学品安全
配置试剂必须有标签
标签规定：
  试剂种类名称（样品名称）
  浓度
  配置人
  配置时间

## Slide 10
一、立项背景及总体思路
三、应急处理及电话

## Slide 11
最终目标
法律途径
一、立项背景及总体思路
三、应急处理及电话
应急设施及电话
应急洗眼装置：206
医用急救药箱：109,201,211
灭火器：各实验室房间内,走廊消火栓箱
应急电话：
  火警：119 匪警：110 医疗急救：120
  校保卫办：62901110
  校医院急救：62901120
  校实验室安全管理处：62901147

## Slide 12
最终目标
电气火灾：干粉灭火器，二氧化碳灭火器
一、立项背景及总体思路
三、应急处理及电话
实验室火灾应急处理
发现火灾时及时断电，通知楼栋里人员快速撤离
拨打学校应急电话62901110或119
用灭火器扑灭初起火灾，
当消防员到达时应迅速向消防队员介绍火情及实验室情况

## Slide 13
一、立项背景及总体思路
四、卫生环境

## Slide 14
最终目标
法律途径
一、立项背景及总体思路
四、卫生环境
实验室卫生环境
每个进入实验室实验的同学需做好各自的卫生工作，实验完及时清理
建筑垃圾自行处理
饮料/矿泉水等不得带入实验室，可放在走廊
实验室不得抽烟

## Slide 15
最终目标
法律途径
一、立项背景及总体思路
四、卫生环境
实验室卫生环境

## Slide 16
最终目标
法律途径
一、立项背景及总体思路
四、卫生环境
实验室卫生环境

## Slide 17
一、立项背景及总体思路
五、重点设备使用要点

## Slide 18
最终目标
法律途径
一、立项背景及总体思路
五、重点设备使用要点
傅里叶红外
必须确保红外设备内部的干燥，环境湿度低于70%
压片前材料和溴化钾需在红外干燥箱中120℃干燥3h，取出放在干燥皿中冷却
材料与溴化钾比例：1/100~1/200
压片局部无发白现象
压片器材用含无水乙醇的棉球进行清洁

## Slide 19
最终目标
法律途径
一、立项背景及总体思路
五、重点设备使用要点
压力试验机
上压板一旦接触试件表面就需停下，其不能受力
上压板不能超移动范围（柱子上有标记）
高强或脆性材料需做好保护
紧急情况可按右下角急停按钮或软件中的停止按钮
做完实验需把压板上、仪器周边和电脑工作台清理干净

## Slide 20
最终目标
法律途径
一、立项背景及总体思路
五、重点设备使用要点
水泥净浆搅拌机/胶砂搅拌机
搅拌过程不允许有肢体伸入搅拌锅内
做完实验需把拌刀和底座清理干净
实验台周边需清理干净（抹布需多次清洗）

## Slide 21
最终目标
法律途径
一、立项背景及总体思路
五、重点设备使用要点
混凝土搅拌机
首次应润湿设备或搅拌同配合比砂浆
实验结束需用水冲洗和抹刀清理结合，多次清理设备
固体材料不允许冲入下水道
插线板不能放地上，并做好防水保护

## Slide 22
最终目标
法律途径
一、立项背景及总体思路
五、重点设备使用要点
烘箱
烘箱温度不允许超过150℃
烘箱夜间必须断电停机
易燃物品烘干温度要低于燃点
不允许散发异味材料烘烤

## Slide 23
一、立项背景及总体思路
六、实验室安全管理政策

## Slide 24
最终目标
法律途径
一、立项背景及总体思路
六、实验室管理政策
实验室进入要求
经过学院安全培训和分实验室安全培训方可进入实验室开展实验

## Slide 25
最终目标
法律途径
一、立项背景及总体思路
六、实验室管理政策
实验室政策趋势
管理日趋规范和严格
要有适度奖惩措施
收费标准
  场地费：
    25元/（㎡·月）
    6元/（㎡·周）
    1元/（㎡·天）
  设备费：
    大精仪仪器，按大精仪规定
    其余设备按收费制度规定

## Slide 26
谢 谢!